## Slide 1: Оптимизация алгоритма бинарной свертки для процессоров ARM
Истомин Михаил
ФИТ НГУ
Новосибирск, 2017

## Slide 2: Прикладные задачи
Классификация изображений
Детектирование объектов
Распознавание звуковых событий
В режиме реального времени
На самом устройстве (телефон, камера…)

## Slide 3: Анализ методов решения: сверточные нейронные сети
Плюсы:
Решают все эти задачи
Низкий процент ошибок
Минусы:
Требуются большие объемы памяти
Требуется большая вычислительная мощность
Высокое энергопотребление на объект

## Slide 4: Один из подходов к решению: использование бинарной свертки
Float32 -> boolean
(a*b) -> (a XNOR b)
(a+b) -> (Popcount(a) + Popcount(b))
Память уменьшается в ~32 раза*
Производительность возрастает в ~58 раз*
Энергопотребление уменьшается в ~32 раза*
Точность классификации почти не меняется*
* XNOR-Net: ImageNet Classification Using Binary Convolutional Neural Networks // Allen institute for AI, University of Washington

## Slide 5: Задача
Оптимизация операции бинарной свертки для встраиваемых устройств на базе процессора с архитектурой ARM

## Slide 6: Реализация
Параллелизация
Векторизация
Раскрутка циклов
Блокирование данных под кэш
Использование оптимизаций компилятора для конкретных размеров свертки

## Slide 7: Результаты (производительность)
Chart: Caffe(gemm) vs Xnor (lower is better)
| AlexNet/conv2 | AlexNet/conv3 | AlexNet/conv4 | AlexNet/conv5
Caffe(gemm) | 477.7 | 162.5 | 243.6 | 164.6
Xnor | 42.7 | 13.6 | 21.4 | 13.5

## Slide 8: Результаты (точность классификации): на примере MNIST
Chart: Caffe(gemm) vs Xnor (convergence)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Caffe(gemm) | 0.1032 | 0.9337 | 0.9514 | 0.959 | 0.9613 | 0.9583 | 0.9559 | 0.9687 | 0.9697 | 0.9696 | 0.9731 | 0.973 | 0.974 | 0.9732 | 0.973 | 0.9734 | 0.9743 | 0.9735 | 0.9734 | 0.9739 | 0.9738
Xnor | 0.1186 | 0.829 | 0.8798 | 0.9072 | 0.9184 | 0.9241 | 0.9256 | 0.9347 | 0.9335 | 0.9364 | 0.9377 | 0.9392 | 0.9473 | 0.9451 | 0.9466 | 0.9508 | 0.9476 | 0.953 | 0.9535 | 0.9528 | 0.9529

## Slide 9: Результаты
На конкретном устройстве (Raspberry Pi - ARM Cortex-A53) прирост производительности более 10х
Потребление памяти уменьшилось в ~32 раза
Энергопотребление уменьшилось
Теперь можно запустить нейронную сеть на встраиваемом устройстве

## Slide 10: Спасибо за внимание!